CW  tone oscillator pa0nhc

Components list

for PCB ver. 4.4   20121205

FOIL capacitors, low temp.coëff ! NO ceramic !

MKS2 RM5 :

C1,C3,C4,C7,C8	= 5 x 22n

This values is for the tested frequency of abt 820Hz.

Elco RM5

C9			= 10 uF

(Ceramic Multilayer) capacitors, RM5

C10	= 1x 10n

C2,C5,11	= 3 x 100n

C6	= 1x 330n

D1	= 1 x 1N4148

D2	= 1 x 1N4001

IC1 (DIL14)	= 1 x LM324

IC2	= 1 x 78L08

Potmeters Murata PV36W:

(3 pins in one row, RM2.5)

P2,3	= 2 x 2k

P1	= 1 x 1k

Metalfilm resistors1% (bend the wires to RM10)

R6,R11,R13	= 3 x 1k

R1	= 1x 10k

R5,R10	= 2 x 22k

R8	= 1 x 39k

R7	= 1 x 47k

R9,R12	= 2 x 82k

R2,R3,R4	= 3 x 100k

R14 + R14a ca. 33kOhm, course adjusting frequency

Print connector 2 pole	3x